- a)			b)

c)

- a)				b)

c)

- a) .

Koska , niin funktion  arvo poikkeaa aina 38,0:sta alaspäin.

b)

- Paraabeli  muodostuu pisteistä .

Pisteen P paikkavektori on .

Uuden käyrän pisteiden paikkavektorit ovat .

a)			b)

c)

- . Olkoon  tämän paraabelikaaren piste.

Muodostetaan funktio , joka ilmaisee pisteen P etäisyyden origosta:

P:n etäisyys origosta on suurin kun juurettava  saa suurimman arvonsa.

Kulkukaavio:

0

Kulkukaaviosta nähdään, että  (ja siten myös ) saa suurimman arvon, kun .

Arvoa vastaava paraabelinkaaren piste on .

- Keskihajonta  Odotusarvo

Normitetaan

- a)  on geometrinen jono, jossa  kaikilla n:n arvoilla.

Väite:  kaikilla  .

Todistus:

Olkoon .

Tällöin

b) Oletetaan, että  kaikilla  .

Väite: Jono  on geometrinen jono.

Todistus:

Merkitään .

a) Koska y-akseli on symmetria akseli, niin kaaren huippu on y-akselilla:

b) Nollakohdat:

Kaaren leveys on

c)

a) Pisteeseen C piirretyt ympyröiden säteet ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, koska ympyrät leikkaavat kohtisuorasti!

b)

Pienemmän ympyrän säde TC:

Pisteen D x-koordinaatti .

Janojen CB ja CD ja kulmakertoimet:

Koska , niin pisteet B, C ja D ovat samalla suoralla.

- a) .

Koska  kaikilla x, niin  on aidosti kasvava

b)

c)

Koska lisäksi  on aidosti kasvava, niin epäyhtälö pätee kaikilla

- a) ”Jokaista reaalilukua x kohti on olemassa reaaliluku y siten, että .”

Väite on tosi, sillä luvuksi y kelpaa aina esim. luku x.

b) ”On olemassa reaaliluku y siten, että olipa reaaliluku x mikä tahansa, niin .”

Väite on epätosi, sillä ei ole olemassa suurinta reaalilukua y.

c) ”On olemassa luonnollinen luku x siten, että olipa y mikä tahansa luonnollinen luku, niin .”

Väite on tosi, sillä on olemassa tällainen pienin luonnollinen luku, .

- a)

on polynomina jatkuva funktio. Siten se ei voi vaihtaa merkkiään välin päätepisteissä kulkematta nollakohdan kautta. Funktiolla  on siten ainakin yksi nollakohta välillä

Funktio  on siten aidosti kasvava välillä . Näin ollen funktiolla  on täsmälleen yksi nollakohta välillä

Siispä yhtälöllä  on täsmälleen yksi ratkaisu välillä

b) Alkuarvo  Newtonin menetelmä

- a) Kulmat  ja  ovat yhtä suuret samaa ympyrän kaarta AC vastaavina kehäkulmina.

Kulma P on molempien kolmioiden PCB ja PAD kulma. Koska kolmioissa on näin ollen kaksi yhtä suurta kulmaa, ovat ne yhdenmuotoiset (kk-lause!).

b) Kolmioiden PCB ja PAD yhdenmuotoisuudesta seuraa:

c)

Nyt pisteiden P ja A kautta kulkeva suora on ympyrän tangentti. Säde KA on siten sitä vastaan kohtisuorassa.

Kehäkulmaa  vastaavana keskuskulmana

Tasakylkisen kolmion kantakulmina kulmat

Kulma

Kolmiot PAC ja PDA ovat siis yhdenmuotoiset (kk-lause), sillä molemmissa on sama kulma P ja :n suuruinen kulma.

d) Kohdan c) perusteella pätee

- a) Väite:  kaikille reaaliluvuille x ja y.

Tod.

b)

c)